## Slide 1
打者のマーカーレス3次元 モーションキャプチャーシステム開発
カメラ映像のみから身体動作とバット軌道を3次元再構成する
山藤 | 進矢研究室 | 2026-07-08
打者のマーカーレス3次元モーションキャプチャーシステム開発 | 1

## Slide 2
背景
野球の打撃動作は、骨盤・体幹・上肢・バットが短時間で連鎖的に動く高速運動である
反射マーカー式モーションキャプチャーは高精度だが、高価で実験室環境に制限されやすい
市販アクションカメラとAI姿勢推定を使えば、現場に近い環境で3D計測できる可能性がある
打者のマーカーレス3次元モーションキャプチャーシステム開発 | 2

## Slide 3
研究に対するモチベーション
高価な専用設備なしに、選手の自然なスイングを記録したい
身体の動きだけでなく、バットの軌道も同時に扱いたい
将来的には、バット速度、身体各部の角速度、運動連鎖のタイミングを定量化したい
打者のマーカーレス3次元モーションキャプチャーシステム開発 | 3

## Slide 4
先行研究
同じ方向に向いた研究と、本研究で引き継ぐ視点
方向性 | 例 | 本研究との関係
打撃の3D解析 | Welch et al. など | 骨盤・肩・腕・バットの運動連鎖を定量化する視点
条件別の打撃解析 | Fortenbaugh など | 球種・コースごとの動作差を分析する視点
マーカーレス姿勢推定 | OpenPose, YOLO-pose など | 映像から身体キーポイントを取得する技術基盤
簡易マーカーレス計測 | OpenCap など | 低コスト化の方向性。ただし高速スイングへの適用は課題
打者のマーカーレス3次元モーションキャプチャーシステム開発 | 4

## Slide 5
まだ解決されていないこと
高速スイングでは、1フレームの同期ずれでも3D位置や速度推定に影響する
屋外撮影では、カメラ設置、手ブレ補正、キャリブレーションの再現性が問題になる
身体姿勢だけでなく、細長く高速に動くバットの追跡が難しい
2D検出、同期、キャリブレーション、三角測量、可視化を一貫して扱うワークフローが必要
打者のマーカーレス3次元モーションキャプチャーシステム開発 | 5

## Slide 6
どうやったら解決できるか
1
DJI OSMO Action 3で 1080p / 240 fps の動画を撮影する
2
手拍子音を用いた音声クロスコリレーションで動画を同期する
3
ChArUcoボードでステレオキャリブレーションを行う
4
YOLOv8-poseで身体17点、YOLOv8系検出器でバットを検出する
5
三角測量で3D座標を算出し、スティックフィギュアとバット軌道を可視化する
打者のマーカーレス3次元モーションキャプチャーシステム開発 | 6

## Slide 7
目的
どの数値がどの程度になったら達成とみなすか
評価項目 | 暫定的な到達目標
動画同期精度 | 1フレーム未満、240 fps換算で約4.17 ms未満
ステレオキャリブレーション | 再投影誤差 RMS 2 px以下を目標
身体キーポイント検出 | 主要関節の有効検出率 90%以上を目標
バット追跡 | スイング主要区間で軌道を連続的に描画できること
3D再構成の実用精度 | 既知寸法と比較し、数 cmオーダーの誤差に収めることを目標
打者のマーカーレス3次元モーションキャプチャーシステム開発 | 7

## Slide 8
評価方法
同期: 手拍子音のピーク位置と相互相関のずれを確認する
キャリブレーション: 再投影誤差 RMS と、複数回撮影でのばらつきを確認する
3D再構成: 肩幅、身長、バット長など既知寸法と比較する
バット軌道: 手首位置との整合性、欠損フレーム数、軌道の連続性を確認する
実用性: 撮影から可視化までの手順が再現可能かを確認する
打者のマーカーレス3次元モーションキャプチャーシステム開発 | 8

## Slide 9
今後の進め方
実撮影データで、同期・検出・3D再構成を一貫して検証する
数値目標を実測値で更新する
結果画像、3D可視化、バット軌道の図を発表資料に追加する
最終版は 人間作製/final に保存する
打者のマーカーレス3次元モーションキャプチャーシステム開発 | 9