## Slide 1
マーカレス・モーションキャプチャ
の妥当性検証
歩行分析とスポーツ動作での検証
Ohmura et al., 2025 / Evans et al., 2025

## Slide 2
従来型 vs マーカレス
従来型の課題:
● 光学式・IMU式: 高価、複雑、セットアップ困難
マーカレスの利点:
● スマートフォン1台で動作分析可能
● マーカー・センサー不要
● 低価格、持ち運び容易
● フィールドでの即時フィードバック対応

## Slide 3
研究1: 歩行分析での妥当性(Ohmura)
● 対象: 健常成人20名
● 比較: IMU基準システム(Ultium Motion) vs SPLYZA Motion
● ICC(級内相関係数)結果:
股関節: 0.914 (極めて優秀)
膝関節: 0.934 (極めて優秀)
足関節: 0.723 (良好)

## Slide 4
研究2: スポーツ動作での妥当性(Evans)
● 対象: エリート・スノーボード選手2名
● 課題: 垂直跳び、単回転動作
● 比較: Simi Motion vs SPLYZA Motion
● Spearman相関結果:
y軸(鉛直): r = 1.0 (完全一致)
x軸(前後): r = 0.84 (高い相関)

## Slide 5
マーカレスの精度範囲と応用
精度が高い領域:
[OK] 股関節・膝関節の可動域 (ICC > 0.93)
[OK] 身体重心の垂直成分 (r = 1.0)
精度が中程度の領域:
[◎] 足関節可動域 (ICC = 0.72)
[◎] 複雑な3D運動への応用は検証が必要

## Slide 6
野球打撃への応用可能性
● 下肢関節角度の推定精度: ±7度程度(期待値)
→ 臨床的に許容可能な範囲
● 検証すべき項目:
- 股関節角度: Welch基準値との比較
- 回転速度: 714 deg/sec との比較
- キネティック・リンク: 連鎖の適切性評価

## Slide 7
このプロジェクトの検証ステップ
Step 1: 静止姿勢での基線確立
Step 2: 単一関節運動での精度確認
Step 3: スイング動作全体での検証
Step 4: 回転速度の定量化
Step 5: 推定精度の許容範囲決定
目標: マーカーレス動作分析の実用化